О безопасности Белорусской АЭС.

Основой проекта Белорусской АЭС является проект строящейся Балтийской АЭС (серийный проект АЭС-2006) с реактором технологии ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), выполняемый в современной информационной среде и в соответствии с требованиями ядерной и радиационной безопасности.

Балтийская АЭС - результат эволюционного развития наиболее распространенного и, как следствие, наиболее технически совершенного типа станций – АЭС с ВВЭР (водо-водяными энергетическими реакторами). В качестве теплоносителя и в качестве замедлителя нейтронов в таком реакторе используется "легкая" (обычная) вода. Принятая в мире аббревиатура для этих реакторов – PWR (pressurized water reactor) – реактор с водой под давлением.

Разработчик проекта Балтийской АЭС – ОАО "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" (ОАО "СПбАЭП").

Основные технико-экономические показатели проекта Белорусской АЭС

| Наименование характеристики | Планируемая величина |
| --- | --- |
| Срок службы энергоблока, лет | 50 |
| Установленная номинальная мощность энергоблока, МВт (э) | 1194 |
| Коэффициент полезного действия, %- брутто | 37,17 |
| Коэффициент полезного действия, %- нетто | 34,51 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды, % | 7,15 |
| Коэффициент готовности | 0,92 |
| Среднегодовой отпуск электроэнергии от одного блока при работе АЭС в базовом режиме без отпуска теплоты, млн.кВт*ч | 8517,8 |
| Сейсмические воздействия, баллы по шкале MSK-64: для строительных конструкций зданий и сооружений, ПЗ/МРЗ для неизменяемой части проекта (в т.ч. для оборудования реакторной установки) | 6/7 7/8 |

В основу обеспечения безопасности в проекте АЭС заложен принцип глубокоэшелонированной защиты - применение системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности и непосредственно по защите населения.

Система технических и организационных мер состоит из пяти уровней защиты:

Первый уровень:

- консервативный проект, основанный на использовании современных норм;

- обеспечение качества на всех стадиях создания АЭС;

- контроль состояния барьеров безопасности при эксплуатации;

- культура безопасности.

Второй уровень:

- управление при нарушениях эксплуатации и выявлении отказов.

Этот уровень включает в себя автоматические защиты и блокировки, резервные механизмы нормальной эксплуатации и предусматривается для обеспечения постоянной целостности барьеров.

Третий уровень:

- Защитные, управляющие, локализующие и обеспечивающие системы безопасности, которые предусматриваются в проекте для предотвращения развития отказов и ошибок персонала в проектные аварии, а проектных аварий в запроектные аварии и для удержания радиоактивных продуктов внутри системы локализации.

Четвертый уровень:

- управление аварией, включая защиту локализующих функций.

Пятый уровень:

- противоаварийные меры вне площадки с целью ослабления последствий выброса радиоактивных продуктов во внешнюю среду.

Применение принципа глубокоэшелонированной защиты позволяет выполнить требования полноты учета возможных состояний АЭС с обеспечением разумной достаточности мер безопасности.

Катастрофа, которая произошла на АЭС «Фукусима», в принципе невозможна на Белорусской АЭС. Все технические решения, которые закладываются в проект, являются достаточными, чтобы обеспечить ее безопасную эксплуатацию.